ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ

- Перед включенням газових пристроїв провітріть приміщення і на весь час їх роботи кватирку залишіть відчиненою або забезпечте надійну вентиляцію.

- Спочатку необхідно піднести відкритий вогонь до пальника і тільки після цього відкрити кран на газовому приладі.

- Горіння вважається нормальним, якщо полум’я стійке і голубе. Якщо жовте і подовгувате, потрібно відрегулювати подачу повітря й почистити пальники.

- Перш ніж запалити пальники духової шафи газової плити, необхідно провітрити її змахами дверцят духовки, або залишити відкритою на 5-7 хвилин. Не рекомендується користуватися верхніми пальниками й духовкою одночасно.

- Закінчивши користуватись будь-якими газовими приладами, закрийте крани на опусках чи вентиль на балоні, а потім – крани на самих приладах.

- Для ремонту газового обладнання залучайте лише спеціалістів газового господарства.

ЯКЩО ВИ ВІДЧУЛИ ЗАПАХ ГАЗУ

- Не користуйтеся електроприладами, освітленням, електродзвінками.

- Перекрийте крани пальників газової апаратури та на опусках перед нею.

- Забезпечте провітрювання приміщення.

- Викличте аварійну службу.

# Text boxes

4

КОРИСТУВАЧАМ ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Залишати без нагляду працюючі газові прилади

Використовувати газові прилади не за призначенням: сушити білизну та волосся над запаленими пальниками плити;  обігрівати приміщення за допомогою газових плит та духовок

Використовувати вогонь для перевірки місця витоку газу з газотоку

Самовільно ремонтувати, підключати, відключати, проводити газове обладнання

Допускати дітей, осіб, котрі не контролюють свій стан а також  осіб, які не пройшли інструктаж з техніки безпеки

Ставити на плиту виварки чи інший посуд з широким дном без високих конфорок або підставок

Використовувати для сну й відпочинку кухні та інші приміщення, де встановлено газообладнання

3

Вносити зміни в конструкцію газових приладів

2

Відключати автоматику безпеки і регулювання

Використовувати опломбовані чи відключені від газопостачання прилади

Порушувати кріплення газових приладів і газопроводів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  ТА  БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Користуватися газовими апаратами з відводом продуктів згоряння в димоходи при відсутній чи зворотній тязі, а також під час сильних вітрів та атмосферних опадів

1

5

11

12

10

9

8

7

6