Навчально – методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області

Методичний кабінет

Методичні рекомендації населенню

м. Вінниця

Зсуви - це зміщення мас гірських порід вниз по схилу під впливом сили тяжіння, яка відбувається без перевертання і дроблення.  До 90,0% зсувів припадає на території, розташовані на висоті від 100 до 1700 метрів над рівнем моря. Вони виникають на схилах , що мають крутість понад 20° і більше в будь-яку пору року, здебільшого по берегах річок в Карпатах та Криму.

Зсуви подібні до землетрусів, проте площі цього стихійного лиха значно менші. Кількість потерпілих може бути від одиниць до 50 чоловік. Особливо активно зсувні процеси проходять у районах активної господарської діяльнос- ті (Прикарпаття, Крим, Донбас, Одеська, Дніпропетровська, Хмельницька області).

Основними  причинами зсув є:

- ослаблення міцності порід при вивітрюванні або перезволоженні осіданнями і підземними водами;

- збільшення крутизни схилу в результаті підмиву водою;

- ослаблення порід унаслідок вивітрювання;

- дія сейсмічних поштовхів;

- будівельна і господарська діяльність;

- нерозумна господарська діяльність людини.

Головними причинами травмування та загибелі людей при  зсувах є:

- завалення людей ґрунтом, камінням, деревами;

- заподіяння травм предметами, що падають;

- завалення людей в зруйнованих будинках;

- захоплення людей бурхливими потоками води або селевої маси.

Зсуви виникають також під час землетрусів і вивержень вулканів.

Зсуви відбуваються з різними швидкостями:

- повільних переміщень порід складає декілька десятків сантиметрів за рік;

- середніх — декілька метрів за годину або добу;

- швидких — десятки кілометрів за годину і більше.

До швидких переміщень належать зсуви-потоки, коли твердий матеріал змішується з водою.

Зсуви можуть руйнувати населені пункти, знищувати сільськогосподарські угіддя, створювати небезпеку для трубопроводів, ліній зв’язку, електропередач тощо. Крім того, вони можуть перегородити долину, створити завальне озеро і сприяти утворенню паводків. Наприклад, у 1911 р. на Памірі сильний землетрус викликав гігантський зсув. Сповзло близько 2,5 млрд. м3 гірської породи. Був завалений кишлак Усой із його 54 мешканцями. Зсув перегородив долину річки Мургаб і створив завальне озеро, яке затопило кишлак Сараз. Висота цієї природної дамби досягла 300 м, максимальна глибина озера — 284 м, довжина — 53 км. Зсув 1961 р. у житловому масиві Києва (Куренівка) призвів до значної кількості людських жертв. Радянська влада замовчувала цей факт. Зсувні процеси відбуваються і зараз у м. Чернівці.

Класифікація  зсув

Зсуви класифікують за таким порядком:

Консистентні зсуви - виникають внаслідок зміни консистенції порід, які складають схил, при зволоженні (наприклад, перехід суглинків у пластичний стан при насиченні водою).
	Суфозійні зсуви - виникають в результаті зменшення зчеплення від розчинення порід і виносу дрібних частинок породи.

Структурні зсуви - виникають при зміщенні частини схилу після контакту шарів.  	Домінують в умовах платформенних структур, де породи мають залягання близьке до горизонтального і зустрічаються витримані горизонти глинистих порід. Зсуви пов'язані з шарами сильнообводнених піщаних порід. При знищенні екрануючого шару, та в умовах, що сприяють зростанню гідравлічного градієнту, утворюється випір пливунних порід (суфозія текучої маси), які залучають в рух породи перекриваючої товщі? В якості ОДГ часто виступають піщані тонкозернисті породи з колоїдними зв'язками. Руйнування структурних зв'язків викликає значну деформацію в піщаних породах, зростання гідростатичного тиску в них і перехід їх в пливучий стан з наступним зміщенням вищезалягаючих порід.

Деляпсивні зсуви - починаються в нижній частині схилу (наприклад, внаслідок підмиву його річкою, озером чи морем, а також при штучному підрізанні схилу), поступово поширюються знизу вверх по схилу і викликає послідовні зсуви нових частин.

Детрузивні зсуви - виникають у верхній частині схилу, наприклад при збільшенні тиску (нове будівництво) чи утворенні тріщини відколу.

Для характеристики зсувних процесів дуже важливим є вибір належної класифікації, яка буде застосовуватись при їх дослідженнях і за допомогою якої ми матимемо можливість врахувати якомога більше основних ознак зсувного процесу.

Структурно-пластичні зсуви - це найбільш поширені зсуви, пов'язані з різними за складом, віком і генезисом скельними і напівскельними породами, сильно дислокованими або моноклінально залягаючими, часто порушеними тектонічними та іншого генезису тріщинами. Для них характерна блокова будова, схилова поверхня або зона, яка часто співпадає з площинами нашарування, розсланиювання. з крупними тектонічними розломами чи іншими послабленими зонами в масивах гірських порід. Як правило, зсув починається як структурний і переходить у нижній частині в пластичний.

Розрізняють три основні різновиди структурно-пластичних зсувів:

- консеквентні характерне зміщення блоків порід по нахиленому контакті шарів одного або різного петрографічного складу);

- асеквентні або зрізаючі - зміщення відбувається по ослаблених зонах, що перетинають шари гірських порід;

- інсеквентні зсуви, які формуються в однорідних за літологічним складом породах і дзеркало ковзання яких - близьке до кругло-циліндричного.

Під дією гравітаційних, гідростатичних і сейсмотектонічних сил на окремих ділянках схилу формуються зони, де розвиваються деформації крихкого руйнування або повільної повзучості. Послідовне подолання пікового опору порід зрушенню викликає появу додаткових напружень на сусідніх ділянках, що завершується руйнуванням у зоні зміщення. Наявність в породах різна.
Найскладніший різновид структурно-пластичних зсувів - інсеквентні зсуви. Їх зміщення відбувається по складній системі тріщин, переважно тектонічного походження. Простіші за механізмом - консеквентні зсуви, характерні для районів з моноклінальним заляганням порід і падінням в сторону схилів (характерні для гірськоскладчастих областей).

Таким чином структурно - пластичні зсуви - це зсуви, які починаються як структурні, а нижче по схилу переходять у пластичні деформації.

Пластичні зсуви. Для зсувів цього типу характерний тісний зв'язок з корою вивітрювання порід і режимом її водонасичення. Так в гірсько-складчастих областях - з елювіально-делювіальними глинистими і грубоуламковими покривними незцементованими високопористими утвореннями і рихлими зсувними нагромадженнями. Нерідко такі зсуви утворюються у відвалах гірських виробок.

Внаслідок зміни вологості порід типовою особливістю механізму даних зсувів є повна або часткова втрата їх первинної структури в зоні зміщення. Під дією гравітаційних і гідродинамічних сил по підготовленій поверхні заздалегідь або в процесі зсування відбувається водно-пластична течія глинистих порід.

Зсуви просідання. Локалізуються в області поширення лесів і лесоподібних порід. Особливості механізму визначаються деформаційною поведінкою лесових порід, в яких при зволоженні лавинно руйнується первинна структура, що супроводжується просадовими процесами? На початкових етапах зсувного процесу, внаслідок нерівномірного просідання лесів, утворюються тріщини, що полегшує доступ атмосферних опадів в глибші шари лесоподібних порід. В результаті лавинної руйнації їх первинної структури відокремлюються від схилу і рухаються зсувні блоки порід, які в свою чергу руйнуються при русі, перетворюючись у земляні потоки.
	Зсуви розрідження. Поширені в областях розвитку молодих глинистих відкладів, переважно моренного генезису, характерними, властивостями яких є висока чутливість до змін водного балансу.

Руйнування доріг при зсувах. Прямі втрати при зсувах, пов'язані з функціонуванням дорожньої системи, визначаються довжиною закритих для руху ділянок доріг, терміном закриття доріг, обсягом зруйнованих споруджень і кількістю нещасливих випадків.

Ослаблення руйнівної дії зсувів. Проектування і влаштування запобіжних споруд

Захисні споруди проектуються і будуються двох видів:

- для умов після зсуву (як відбудовні роботи);

- для умов до виникнення зсуву (як запобіжний захід).

Запобіжні міри можуть бути класифіковані за трьома категоріями:

  - підвищення опірності зсуву;

  - зниження сил, що викликають рух зсуву;

  - обхід зон, підданих зсувам.

Зміщення гірських мас на схилах небезпечні для будинків і споруд як у процесі будівництва, так і в експлуатації. Всі заходи боротьби з рухами гірських порід повинні бути спрямовані на те щоб виключити причини, які викликають зсуви. При розробці заходів по боротьбі з зсувами прийнято ділити всі зсувні схили на 3 групи:

    - штучні укоси насипів, кар'єрів, виїмок і котлованів;

    - природні схили з утворенням сповзаючих зсувів;

    - природні схили, які викликають штовхаючі зсуви.

Для кожного з них розробляються свої заходи згідно з причинами, які викликають зсуви.
При наявності підмиву споруди правильним є такий порядок проведення захисних заходів:

      - ліквідація наслідків прояву активної причини зсуву (наприклад, швидка засипка каменем підмитої ділянки дорогий

      - попередити повторний розмив шляхом будівництва берегозахисних споруд;

      - виконати заходи з підвищення загальної стійкості даного схилу, діючи на основну причину зсуву (осушення схилу шляхом влаштування дренажу, уположування схилу, влаштування нагірних канав і т. ін.)

Одним із ефективних напрямків боротьби зі зсувами на автомобільних дорогах Закарпатської області слід вважати використання захисних стінок із ґрунту армованого синтетичними сітками.

Таким чином, аналізуючи методологію інженерного захисту об'єктів від зсувів, необхідно відмітити, що їх розвиток і масштаби руйнівної дії повинні прогнозуватися до народногосподарського використання зсувонебезпечних територій з відповідним запасом надійності.

Стадії розвитку зсуву

Розрізнюють такі стадії розвитку зсуву:

- п р и х о в а н а - від початку мікрозсування до появи видимих ознак формування зсуву (тріщин на земній поверхні, випирання порід в основі борту кар’єру тощо), швидкість посування наприкінці прихованої стадії 1-10 мм/доб;

- п о ч а т к о в а - з моменту появи видимих ознак до переходу в сталу чи активну стадію;

- с т а л а – період, в який посування характеризується постійною швидкістю; проявляється на пологих бортах лежачого боку, може зупинитися до переходу в активну стадію;

- а к т и в н а – період, коли швидкість переміщення безперервно збільшується;

- з а т у х а н н я – період, коли швидкість посування зсунутих мас зменшується до повної їх зупинки.

.

Заходи боротьби зі зсувами:

- Організоване відведення поверхневих вод в понижені місця.

- Пониження рівня ґрунтових вод різними методами (електроосмос в поєднанні з відкачуванням води).

- Виположування та терасування схилів.

- Відсипка контрбанкетів.

- Влаштування підпірних стінок.

- Забивка металевих чи бетонних "шпильок" (паль).

- Закріплення відкосів твердіючими розчинами.

- Заморожування ґрунтів (тимчасові заходи).

Дії під час зсуву:

- При отриманні інформації про дане стихійне лихо, дійте залежно від ступеня загрози та швидкості зміщення зсуву.

- Зберігайте спокій, уникайте паніки.

- Підготуйтесь до евакуації, з'ясуйте у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування місце збору мешканців для евакуації.

- При наявності часу та незначній швидкості руху зсуву (декілька метрів на місяць): по можливості вивозьте своє майно у раніше намічене місце; відключіть всі мережі постачання; щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; шиби, по можливості, захистіть віконницями або щитами.

- Дійте негайно! Терміново евакуюйтеся у безпечне місце при швидкості руху зсуву понад 0,5-1,0 метра на добу.

- Попередьте сусідів, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

- Швидко одягніться, візьміть документи та зберіть найбільш цінні і необхідні речі, невеликий запас продуктів харчування на декілька днів, ліки, кишеньковий ліхтарик та радіоприймач на батарейках.

- Від'єднайте електроприлади від електромережі, вимкніть газ та систему нагрівання, загасіть вогонь у печах.

- Не користуйтесь ліфтом. Його може заклинити від перекосу будинку.

- Виведіть худобу на більш безпечну місцевість, а якщо немає часу, відчиніть хлів - дайте худобі можливість рятуватися.

Дії після зсуву:

- Зберігайте спокій, оцініть ситуацію.

- Допоможіть, по можливості, постраждалим, викличте медичну допомогу для тих, хто її потребує. Допоможіть при необхідності рятувальникам у відкопуванні та визволення постраждалих із завалів.

- Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Будьте дуже обережні, може статися раптове обвалення.

- Перевірте зовнішнім оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання.

- Перевірте чи немає загрози пожежі. Не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевнені, що немає витоку газу.

- Не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв'язку з вами.

- З'ясуйте у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, які відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Уважно слухайте та вивчайте інформацію про обстановку, можливі місця та приблизні межі зсувів, а також інструкції про порядок дій у випадку загрози виникнення зсуву.