ПАМ′ЯТКА   НАСЕЛЕННЮ

Сірководень (H2S, M=34) – безбарвний газ із різким неприємним запахом тухлих яєць. При звичайному тиску він твердне при температурі 85оС і зріджується при 60оС.

Густина сірководню за нормальних умов становить близько 1,7 г/см3, оскільки він важчий за повітря. В суміші з повітрям при вмісті від 4 до 45% H2S вибухонебезпечний, на повітрі спалахує при 300 оС. Розчинність сірководню в органічних речовинах значно вища, ніж у воді. Застосовують його в технологіях виробництва сірчаної кислоти, сірки, сульфідів, сіркоорганічних сполук, для приготування сірководневих ванн.

Зберігають і перевозять сірководень у металевих балонах або цистернах під тиском у зараженому стані. При виході із них в атмосферу перетворюється в газ, який накопичується в низьких шарах, у підвалах, у тунелях, на перших поверхах будинків. При попаданні у воду забруднює водоймище.

Максимально допустима концентрація

- для фільтруючих протигазів – 100 ГДК (10000 мг/м3);

- для респіраторів – 15 ГДК.

Якщо концентрація сірководню вища від максимально допустимої, то застосовуються ізолюючі протигази.

Ознаки отруєння є:

- головний біль;                                                                  ( нудота;

- виділення сліз;                                                                 ( рвота;

- подразнення в очах і носі;                                              ( холодний піт;

- металевий присмак у роті;                                             ( біль у грудях.

Засоби захисту :

- фільтруючі промислові протигази марки КД (коробка сірого кольору) і В (коробка жовтого кольору);

- БКФ;

- респіратори РПГ – 67 КД;

- РУ-60М-КД.

При ліквідації аварії на хімічно небезпечних об’єктах з викидом сірководню користуються:

- ізолюючими протигазоми;

- прогумовими  костюмами;

- гумовими чобітьми та рукавицями.

Дії  при  отруєнні   сірководню:

- негайно винести потерпілого на свіже повітря;

- забезпечити йому тепло і спокій;

- дати тепле молоко з харчовою содою;

- потерпілого необхідно помістити в затемнене приміщення;

- накласти на очі примочки з 3% розчином борної кислоти;

- зробити штучне дихання

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Вінницької області